Мульда, 8 м3

Назначение: складирование ТКО и КГМ

Вывоз: мусоровоз, заднего типа загрузки, оборудованный порталом.

Вместимость: 8 м3, не более 3 000 кг.

Ограничения:

1. Устанавливается на твердом покрытии (асфальт, бетон, уплотненный щебень и т.д.)

2. Необходим подъезд и разворотная площадка, не менее 15м*15 м

3. Отсутствие уклона более 3 градусов в месте установки

4. Отсутствие воздушных линий электроснабжения, связи и пр. либо при их размещении на высоте не менее 4,7 м на месте погрузки (также п. 2).

| Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Контейнеры для накопления/складирования твердых коммунальных отходов | материал – сталь толщина листового металла дна - 3 мм, нижняя часть – дно, боковых стенок – 2 мм, V=8,0 м3 (*размер в соответствии с нижеприведенным чертежом), усиление верхней кромки – швеллер 80х40 мм, усиление передней стенки уголком 120х120 мм, покраска бака: внутри грунт ГФ красно-коричневый, снаружи атмосферостойкая эмаль ПФ Обварка стыков выполнена прерывистым швом бака (крышка не требуется), внутренняя часть бака имеет сплошную обварку швов для герметичности конструкции |

Размер: